ITX-B190_D912L VER:1.0主板正面图

ITX-B190_D912L VER:1.0主板IO图

ITX-B190_D912L VER:1.0主板侧面图

| 产品型号 | ITX-B190_D912L VER:1.0 |
| --- | --- |
| 处理器 | 集成Intel® Celeron J1900/2.00GHz四核处理器,TDP 10W |
|  | 可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择 |
| 芯片组 | 基于Intel® Bay trail SOC平台 |
| 内 存 | 1*SODDR3L 内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB |
| 显 示 | 集成Intel® HD Graphics核心显卡 |
|  | 1* VGA,1*HDMI,1* LVDS |
|  | 支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示 |
| 网 络 | 1* Realtek RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒/PXE |
| 存 储 | 1* SATA2.0硬盘接口 (其中SATA2与内置2.5寸硬盘SATA5二选一) |
|  | 1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位,可直接安装硬盘 |
|  | 1* MSATA插槽支持SSD固态硬盘,传输速度可达3Gbps |
| 音 频 | 板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out.功放 |
|  | 功放建议使用2Ω5W喇叭 |
| 扩展插槽 | 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块 |
| 背板I/O接口 | 1* HDMI显示接口 |
|  | 1* VGA显示接口 |
|  | 3* USB 2.0接口 |
|  | 1* USB3.0 接口 |
|  | 1* RJ-45 千兆网络接口,其中LAN2与USB1为二选一 |
|  | 1* Line out接口(绿色)、1* MIC接口(红色) |
|  | 1* 12V DC电源输入接口 |
| 内置I/O接口 | 1* 4pin ATX电源接口（可做12V输入输出电源接口） |
|  | 1* USB2.0接口 1*5pin |
|  | 4* USB 2.0接口 2*5Pin,其中USB5与USB1为二选一 |
|  | 1* J_HDMI接口 2*8Pin(与背板IO接口的HDMI1同信号) |
|  | 1* JVGA接口 1*12Pin(与DB15同信号) |
|  | 1* LVDS 接口 2*15pin,支持双通道24bit, |
|  | 1* 屏背光供电接口 1*6pin |
|  | 1* 屏亮度调节接口1*4pin |
|  | 1* PS/2键盘鼠标接口（红色） 1*6Pin |
|  | 2* RS232串行接口，COM1/COM2支持第9pin带电功能,COM2支持RS485模式 |
|  | 1* LPT并行接口 2*13Pin |
|  | 1* 前置音频接口 2*5pin |
|  | 1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin |
|  | 1* 硬盘供电接口 1*4pin |
|  | 1* 功放接口 1*4pin |
|  | 1* SIM卡座 |
| 风扇接口 | 无风扇散热设计,预留1*4pin CPU风扇接口,1* 3pin系统风扇接口 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO |
| BIOS | 64Mb Flash ROM |
| 看门狗 | 支持硬件复位功能(256级，0~255秒) |
| 操作系统 | Windows 7/Windows 10/Linux |
| 电源类型 | 采用DC 12V电源供电 |
| 工作温度 | -10℃～60℃ |
| 储存温度 | -20℃～70℃ |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺 寸 | 170mm x 170mm |

订购信息：

| NO. | Model | Processor | Frequency | Memory | VGA | HDMI | LVDS | EDP | LAN | USB | COM | RS485 | Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ITX-B190_D912L VER:1.0 | J1900 | 2.0G | 1*SODDR3L | 1 | 1 | 2ch*24bit | / | 1*8111H | 9 | 2 | COM2 | DC12V |

# Text boxes

ITX-B190_D912L VER:1.0规格表